Hvordan bruke tynnfilm-reaktoren ALD 3 til å lage tynnfilmer:

Bruke instrumentet:

- Sørg for at reaktoren er klar til å brukes. (x1)

- Klargjør et prøvekammer (x2) og gå til preplaben for å sette inn substrater. Dette gjøres på det blå bordet under flowboksen (x3)

- Gå til reaktorlaben igjen, åpne reaktoren (x4) og sett prøvekammeret inn i reaktoren. (x5)

- Steng reaktoren (x4) og pump ned trykket. (x6)

- Lag kjørefil og skriv inn innstillinger. (x7)

- Åpne programmet, les inn kjørefilen (x8), og test alle ventilene som skal brukes. (x9)

- Skru på alle varmesonene (x10) og start kjøringen. (x11)

- Åpne manuelt for precursorene. (x12)

[Kjøring]

- Når du er ferdig, steng manuelt for precursorene (x12) og pump opp trykket når temperaturen er tilstrekkelig lav. (x6)

- Åpne reaktoren (x4), lukk varmeskjoldene og ta ut prøvekammeret. (x5)

- Steng reaktoren. (x4)

- Ta prøvekammeret til substratlaben. Ta ut substratene av prøvekammeret. (x13)

"Sikkerhetsregler":

- Nødstoppbryter er en stor svart bryter som sitter på samme side av reaktoren som døren. Ikke vær redd for å trykke på denne ved behov, det verste som kan skje er at kjøringen må tas på nytt.

- Bruk hansker når substratene, prøvekammeret og innsiden av reaktoren skal berøres.

- Bruk kammergrepet når prøvekammeret håndteres, og hold en beskyttende hånd foran åpningen når mulig.

- Håndter substratet med pinsett i kantene eller til nød hold i kantene med hansker.

- Precursorrørene og eksosrøret skal IKKE beveges mot/fra deg. Da løsner de og det er en møkkajobb å feste dem igjen.

- Lukk alle topplokkene samtidig. Det har de nemlig tenkt å gjøre uansett. (Kan åpnes under 200°C)

- Ikke bruk Si2x denne er altfor dyr og fancy.

DISCLAIMER: Denne bruksanvisningen er laget for/av Kristoffer R. Haug for å deponere Al2O3 filmer med flytende precursorer på silisium og glassubstrater. Endringer ble gjort 16.10.2011 av Ingrid Vee

Utfyllende om prosedyrer:

- . Hvordan gjøre reaktoren klar til bruk:

  - Sørg for at temperaturen er ved romtemperatur og trykket er atmosfærisk.

  - Ta ut eventuelle prøver som er i kammeret. (x5)

  - Sørg for at eksosutgangen er ren. (x15)

- . Hvordan klargjøre et prøvekammer:

  - Sørg for at prøvekammeret er rent. (x16)

  - Finn en egnet bunnplate og sett denne inn i prøvekammeret med den smale, avrundede enden først så den er parallell med underlaget når begge bena til precursorrørene peker mot underlaget.

- . Hvordan sette substrater inn i prøvekammeret:

  - Legg prøvekammeret ved siden av plastklossen på bordplaten foran substratene slik at bena til precursorrørene peker mot underlaget og åpningen peker mot plastklossen.

  - Trekk bunnplaten ut og legg den på klossen.

  - Ta en glassplate og gjør den ren ved å fukte en ren pussefille med sprit og tørke av begge sider.

  - Legg glasset på den brede delen av bunnplaten.

  - Finn frem et cd-cover som inneholder ferdig kuttede silisium (111)-biter.

  - Legg en firkantet bit silisium midt oppå glasset og en spiss bit rett på bunnplaten nær den spisse delen av prøvekammeret, begge med den polerte siden opp.

  - Blås rent oversiden av silisiumbitene med trykkluftsblåseren. Obs! Pass på å ikke blåse dem av bunnplaten.

  - Sett bunnplaten med substratene inn i prøvekammeret.

- . Hvordan åpne og stenge reaktoren:

Åpne:

  - Sørg for at trykk og temperatur er tilnærmet det samme som i laboratoriet.

  - Åpne topplokkene for å inspisere innholdet i reaktoren.

  - Løsne kroken ved å vippe den bakre delen mot deg slik at den fremre delen kan vippes av festearmen som sitter på døren.

  - Åpne døren og påse at O-ringen sitter på plass.

  - Trekk ut varmeskjoldet og sett det et tilfeldig, men rent sted.

Stenge:

  - Før varmeskjoldet inn (med ”utvekstene” ned) til den ytterste platen står kant-i-kant med ytterveggen av selve reaktoren.

  - Pass på at O-ringen er på plass.

  - Lukk døren inntil og fest kroken.

  - Lukk topplokkene!

- . Hvordan sette inn og ta ut prøvekammeret i reaktoren:

Sette inn:

  - Sørg for at reaktoren er åpen. (x4)

  - Grip kammeret med kammergrepet og før det forsiktig inn i ovnen med åpningen først. Pass på å ikke vippe kammeret (pitch og roll) slik at substratene forstyrres eller faller ut.

  - Se igjennom topplokket av reaktoren og før åpningen på kammeret inn i eksosrøret til bena til precursorrørene er like langt inn som enden av precursorrørene.

  - Lirk endene av precursorrørene på plass slik at de sitter tett inntil åpningen på bena på kammeret.

  - Fest precursorrørene til kammeret med metallklypene.

Ta ut:

  - Sørg for at reaktoren er åpen. (x4)

  - Ta av klypene som fester precursorrørene til kammeret og legg dem oppå reaktoren. Obs! De kan sitte litt fast.

  - Løft den enden av prøvekammeret som peker ut mot deg med kammergrepet og vipp precursorrørene ut til hver sin side.

  - Hvis det trengs, bruk et kvartsrør eller en trepinne til å holde igjen eksosrøret mens kammeret trekkes ut. Pass på å ikke vippe kammeret (pitch og roll) slik at substratene forstyrres eller faller ut.

  - Sett kammeret oppå reaktoren og legg tilbake kvartsrøret/trepinnen.

  - Sørg for at precursorrørene vippes tilbake til normalposisjon.

  - Lukk døren for å unngå støv.

- . Hvordan pumpe ned/opp trykket i reaktoren:

Pumpe ned:

  - Sørg for at reaktoren er stengt. (x4)

  - Bruk PC, åpne ”Client-ALE v6”-programmet og se på ”Piezo”-trykkmåleren. Den bør vise rundt 1000 millibar.

  - Skru den lille pumpeventilen forsiktig mot klokken til du ser utslag på trykkmåleren.

  - Juster hastigheten på nedpumpingen til ca. 10 mbar/sek ved å skru på den lille pumpeventilen.

  - Når måleren viser under 20 mbar kan ventilen skrus helt opp, dog ikke så hardt at den setter seg fast.

  - Når trykket flater ut, lukkes den lille pumpeventilen samtidig med at den store pumpeventilen åpnes.

  - Kommer trykket ikke langt nok ned (bør under 5 mbar på ”Pirani”-trykkmåleren), kan man løfte og slippe filtreringsboksen i gulvet for å riste løs litt pulver.

Pumpe opp:

  - Sørg for at den høyeste temperaturen i reaktoren er under 100°C for flytende precursorer, og godt under damptrykkstemperaturen for faste.

  - Skru den store pumpeventilen med klokken, helt inn.

  - Pumpesystemet vil selv regulere trykkutligningen. Dette kan ta noe tid.

- . Hvordan lage kjørefil:

  - Bruk PC, åpne mappen ”C:\ALE”. Let gjennom undermappene og finn en kjørefil som passer med det du ønsker å gjøre.

  - Kopier denne filen over til din egen mappe (som evt. må opprettes) og gi den navnet prøven din skal ha.

  - Rediger innholdet (prøvenavn, dato, reaktortemperaturer, precursorventiler, sykler, tiden på ventilåpning, osv.) og lagre filen.

  - Pass på at alt stemmer – for eksempel kan feil bruk av stor og liten v på ventilene bli et problem (varierer fra reaktor til reaktor).

- . Hvordan lese inn kjørefilen:

  - Bruk PC, åpne ”Client-ALE v6”-programmet. Finn feltet der det står ”:Les inn ALE-data.vi” midt på den øvre delen av vinduet.

  - Klikk på teksten i feltet for å åpne et nytt vindu der du kan finne kjørefilen din.

  - Velg kjørefilen du vil ha slik at du kommer tilbake til ”Client-ALE v6”-programmet.

  - Klikk på ”Les inn kjørefil” som står til høyre for kjørefil-feltet.

- . Hvordan teste ventiler:

  - Bruk PC, åpne ”Client-ALE v6”-programmet. Finn listen over ventiler med tilhørende testknapper nede til høyre i vinduet.

  - Finn ut hvilke ventiler du vil teste. Nummeret skal stå på ledningen som fører til ventilhodet.

  - Klikk på den virtuelle testknappen for ventilen du ønsker å teste for å åpne den, klikk igjen for å lukke den. Hør at det klikker i magnetventiler, ”puff”-lyd for pneumatiske ventiler. Gjør dette med alle ventilene du skal bruke.

  - For ekstra sikkerhet kan spissen av en magnetfølepenn holdes mot toppen av ventilen mens du tester den. Denne skal da gi utslag når ventilen åpnes.

- . Hvordan skru på varmesonene:

  - Bruk PC, åpne ”Client-ALE v6”-programmet. Finn listen over varmesoner med tilhørende av-og-på-knapper til venstre i vinduet.

  - Klikk på knappene for alle sonene fra 1 til 8 så de ”lyser”.

  - Varmesonene skrur seg automatisk av etter at kjøringen er ferdig.

- . Hvordan starte kjøringen:

  - Bruk PC, åpne ”Client-ALE v6”-programmet. Trykk på play-knappen (trekant med spiss pekende mot høyre) som er midt oppe på den høyre siden av vinduet.

  - Sjekk at ingen av varmesonene henger seg opp (de skal bevege seg)

  - Programmet vil stanse kjøringen selv når den er ferdig.

- . Hvordan åpne og stenge manuelt for precursorene:

  - Finn den manuelle ventilen for hver precursor. Den sitter som regel like over flasken som inneholder den aktuelle precursoren.

  - Ventilen åpnes ved å vri den mot klokken til den ”er løs”, det vil si at den ikke yter nevneverdig motstand når man skrur på den lenger. Gjør dette med alle aktuelle precursorventiler.

  - Ventilen stenges ved å vri den med klokken til det ikke går lenger, dog ikke så hardt at man ikke får åpnet den igjen. Gjør dette med alle åpne precursorventiler.

- . Hvordan ta ut substratene fra prøvekammeret:

  - Legg prøvekammeret ved siden av plastklossen på bordplaten foran substratene slik at bena til precursorrørene peker mot underlaget og åpningen peker mot plastklossen.

  - Trekk bunnplaten ut og legg den på klossen.

  - Ta en tom prøveholder (CD-cover), skriv på relevante data med vannfast tusj og skriv prøvenavnet også på kanten av prøveholderen.

  - Klipp til en ren pussefille og legg den så den akkurat får plass i bunnen av prøveholderen.

  - Legg prøveholderen på bordet som en bok som skal leses og snu bunnplaten 90° (yaw) så det som er opp for ”boken” er upflow for substratet.

  - Plukk opp silisiumsubstratene og legg dem i venstre del av prøveholderen slik de lå i kammeret.

  - Dersom dette ikke ødelegger for optiske målinger kan glassubstratet merkes på baksiden med en pil som indikerer flowretning, før den legges i høyre del av ”prøveholderen” på samme måte som silisiumsubstratene.

  - Lukk prøveholderen og sett denne på et egnet sted med de andre prøvene.

  - Sett bunnplaten inn i kammeret, og sett det hele på egnet sted i påvente av rengjøring. (x16)

- . Hvordan sørge for at reaktoren er ved atmosfærisk trykk og temperatur:

  - Bruk PC, åpne ”Client-ALE v6”-programmet og se på ”Piezo”-trykkmåleren. Den bør vise rundt 1000 millibar.

  - Se på temperaturgrafene for de forskjellige reaktorsonene. De bør alle ligge på rundt romtemperatur.

- . Hvordan rengjøre eksosutgangen:

  - Bruk ventilskrueverktøyet for å fjerne ventilskruen slik at du kan trekke ut eksospotten.

  - Bruk en støvsuger til å fjerne overskytende mengder støv, dog uten å plassere munnstykket helt inntil åpningen da dette ikke er bra for reaktoren.

  - Fukt en liten pussefille med aceton. Brett denne rundt en metallpinsett og rot rundt i hullet der eksospotten satt.

  - Funker ikke dette må man skrape med en metallspatel eller lignende.

  - En flaskebørste kan også brukes.

  - Rengjør metallstangen på eksospotten. Skitten løsner best ved bruk av vann.

  - Fjern alt vann fra eksospotten! Dette er VIKTIG!

  - Sett eksospotten inn slik den var da du tok den ut, med metallstangen inn i instrumentet og eksospottene ut i rommet.

  - Skru ventilskruen på ved å bruke ventilskrueverktøyet.

- . Hvordan rengjøre prøvekammeret:

  - Vask kammeret og bunnplaten med såpe og vann. Skrubb med flaskekost for å løsne partikler langs veggene.

  - For å fjerne gjenstridige deponeringer kan kammeret legges i syrebad. Alt fra et par timer til et par dager etter behov. Dette gjøres ikke med bunnplaten.

  - Etter syrebad må kammeret vaskes igjen med såpe og vann.

  - Kammeret skylles så med destillert/ionebyttet/type2-vann og settes i tørkeskap.

  - Når kammeret er tørt kan det tas ut med bomullshansker og settes til avkjøling på benken. Forsiktig! Glasset er varmt og har tenkt å knuse lett.